Rezonančné obvody

Obr. Paralelný rez. obvod		           Obr. Sériový rez. obvod

Pre sériový, alebo paralelný obvod RLC možno nájsť kmitočet, pri ktorom budú reaktancie rovnako veľké. Vzhľadom k vektorovému charakteru reaktancií dôjde k ich vzájomnému odčítaniu a výsledný vektorový súčet bude rovný odporu. Rezonančný kmitočet sa určí z podmienky XL=XC, takže bude:

a . V ideálnom prípade sa impedancia sériového obvodu môže blížiť k nule(R=0) a paralelného obvodu k nekonečnu(1/R=0).Pri rezonancii obvod kmitá a energia sa cyklicky prelieva z cievky do kondenzátora. Kvalita rezonančného obvodu sa posudzuje činiteľom kvality Q. Pre sériový obvod je to pomer reaktancie pri rezonancii ku činnému odporu. Pre paralelný obvod je kvalita daná pomerom vodivostí . Vektorová čiara impedancie sériového RLC obvodu a admitancia paralelneho obvodu je priamka. Admitancia sériového obvodu a impedancia paralérneho obvodu sa v komplexnej rovine zobrazí ako kružnica. Rezonanciu možno využíť napríklad pre získanie väčšieho napätia. Pri sériovom rezonančnom obvode preteká pri rezonancii maximálny prúd I=U/Z=U/R. Tento prúd vyvolá na reaktanciách rovnako veľké napätie UL=I.(0L=UC.Po dosadení za prúd a kvalitu dostaneme: UL=QU=UC. Napätie na reaktanciách sa teda síce vzájpmne rušíale sú oveľa väčšie než napätie zdroja.Podobne pre prúdy v paralelnom obvode platí: IC=IL=QI. Odpor sa do obvodu zpravidla nezapojuje a je daný nežiaducími vlastnosťami reálnych cievok a kondenzátorov.

# Paralelný rezonančný obvod

Zvod kondenzátoru je vždy možné zanedbať, ale odpor vinutia nikdy. Preto paralelný obvod zložený z reálnej cievky a kondenzátoru má troch inú náhradnú schému.

Obr. Paralelný rezonančný obvod s reálnymi prvkami

Pri rezonancii je:

Druhý člen pod odmocninou možno vyjadriť pomocou činiteľa akosti R2/L2=(20/Q2. Dosadíme do umocnenej rovnice pre rezonančný kmitočet: vyjadrením:

Kvalita: , , f0 – rezonančný kmitočet v (Hz)

Šírka pásma:

Rezonančný odpor v (():

Obr. Impedančná charakteristika paralelného rezonančného obvodu

# Sériový rezonančný obvod

Kvalita:,

Šírka pásma:

Obr. Sériový rezonančný obvod

Obr. Impedančná charakteristika sériového rezonančného obvodu

# Kvalita rezonančných obvodov

Obr. Vplyv kvality rezonančného obvodu na šírku pásma

Obr. Veľkosť prenosu filtra v logaritmických súradniciach

Zadanie:

- Navrhnite rezonančný ......................... obvod s nasledujúcimi parametrami:

Q –

f0 –

Hodnotu kapacity pri štandardnom postupe návrhu si volíme.

- Pomocou programu MC 8 overte správnosť navrhnutého rezonančného obvodu a dosiahnutie zadaných hodnôt kvality a šírky pásma. Vysvetlite vplyv sériového odporu cievky  na parametre rezonančného obvodu.

- Zistite vplyv rez. Obvodu na harmonický signál s frekvenciou , ,